МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Сыктывкарский автомеханический техникум»

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ»

УДЖСИКАСА ВЕЛОДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

для специальностей

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

Сыктывкар 2017

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация выполнения курсового проекта | 5 |
| 2. | Общие указания по оформлению курсового проекта | 6 |
| 2.1. | Структура курсового проекта | 6 |
| 2.2. | Требования к оформлению курсового проекта. | 7 |
| 3. | Методические указания по разработке разделов курсового проекта. | 10 |
|  | Приложения | 35 |
|  | Используемая литература | 48 |

### Введение

Курсовой проект является завершающим этапом изучения МДК и предназначен для закрепления и углубления знаний по технологии и организации технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава в АТП (ДРСУ, ДЭУ).

Курсовое проектирование ставит перед студентами следующие основные задачи:

- систематизация, закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении предмета;

- усвоение основ проектирования и технологических расчетов зон по ТО, диагностики и ТР подвижного состава в АТП (ДРСУ, ДЭУ);

- умение правильно выбрать метод организации производства и его обоснование для конкретных условий;

- умение пользоваться технической и нормативно-справочной литературой, нормативными материалами и стандартами;

- развитие способности студентов к исследовательской работе на различных участках производства с выявлением факторов, влияющих на результаты производства.

1.Организация выполнения курсового проекта

#### Проект по степени сложности должен соответствовать теоретическим знаниям, полученным студентами при изучении предмета и выполняется по индивидуальному заданию.

Темы курсового проекта связаны с внедрением перспективных методов организации производства ТО и ТР автомобилей с системой централизованного управления производством. Заданием на проектирование предусмотрена разработка одного из подразделений, на котором выполняется ТО, диагностика или ТР.

Задание на курсовой проект выдается студентам не менее чем за 1 месяц до сдачи курсового проекта.

Общее руководство и контроль над выполнением курсового проекта осуществляет преподаватель дисциплины «Техническое обслуживание автомобильного транспорта».

На время выполнения курсового проекта составляется график, в котором указываются сроки выполнения разделов.

Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на выполнение курсового проекта.

По завершении студентом  курсового проекта  руководитель проверяет, подписывает его, ставит оценку по пятибалльной системе и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. При необходимости преподаватель может предусмотреть защиту курсового проекта.

Студенту, получившему неудовлетворительную оценку, предоставляется право выбора новой темы или доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения.

Студент не выполнивший или не защитивший курсовой проект не допускается до сдачи итоговой аттестации по данному модулю.

2. Общие указания по оформлению курсового проекта

2.1. Структура курсового проекта

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части. Содержание пояснительной записки и объем графической части определяется заданием на курсовой проект.

Перечень документации пояснительной записки и последовательность расположения:

Титульный лист.

Задание на выполнение курсового проекта.

Содержание.

Введение.

Глава 1 (теоретическая часть)

1.1. Теория, связанная с темой

1.2. Технологическая часть

Глава 2 (расчетная часть):

2.1. Расчет исходных данных.

2.2. Расчет производственной программы.

2.3. Распределение трудоемкости работ ТО и ТР.

2.4. Распределение трудоемкости вспомогательных работ.

2.5. Распределение трудоемкости работ ТО и ТР по производственным зонам и участкам.

2.6. Расчет зон ТО и ТР.

2.7. Специализация постов ТО и ТР по видам работ.

2.8. Годовой график ТО для автомобилей (тракторов).

2.9. Расчет технологического оборудования.

2.10 Расчет площадей производственных помещений.

Организационная часть.

Техника безопасности.

Заключение.

Используемые источники.

Приложения (Графическая часть.)

Чистый лист для рецензии на курсовой проект.

В комплект технологической документации входят ремонтный чертеж, технологическая карта.

Графическая часть представляет собой чертеж планировки участка или зоны технического обслуживания (ЕО, ТО1, ТО2, СО) с расстановкой технологического оборудования и организационной оснастки (Приложения 3, 6).

2.2. Требования к оформлению курсового проекта

2.2.1 Пояснительная записка

Пояснительная записка выполняется печатным способом на листах формата А4, шрифтом Times New Roman, размером 14, с полуторным междустрочным интервалом. Объём пояснительной записки должен составлять 25-30 страниц печатного текста.

Выполненный курсовой проект сдаётся на проверку в скоросшивателе с приложенным электронным носителем.

Обозначение курсового проекта осуществляется по форме:

КП 23.02.03 ХХ.ХХХХХ.

где ХХ – год разработки;

ХХХХХ – шифр студента (номер по поименной книге).

Например         КП 23.02.03  14.10025

Задание на проектирование оформляется на стандартном бланке, выдаваемом преподавателем перед началом проектирования.

Каждый из разделов пояснительной записки следует начинать с нового листа. Расстояние между заголовками разделов и последующим текстом должны быть не менее 2 пробелов.

Формулы, используемые в пояснительной записке для расчетов, должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Номер ставится с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

Ссылки на литературу в тексте пояснительной записки необходимо делать путем указания в квадратных скобках порядкового номера источника по списку, приведенному в записке. В необходимых случаях, например при использовании нормативных данных, в скобках указывать номер страницы или номер таблицы (например, стр. 25или табл.2 ).

Нумерация страниц текста курсового проекта должна быть сквозной. Номера страниц не проставляются на титульном листе и задании. Лист  «Содержание» нумеруется цифрой 3.

В содержании и тексте пояснительной записки не нумеруются разделы: введение, заключение, используемые источники.

Нумерация формул таблиц и рисунков в пояснительной записке должна быть сквозной в пределах каждого из разделов записки.

Цифровой материал в пояснительной записке, как правило. Для наглядности оформляется в виде таблиц. Над правым верхним углом их помещают слово «таблица…» с указанием порядкового номера (например, «таблица 4»).

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» пишется сокращенно, если она имеет номер (например, «… в табл. 6»).

Все размещенные в пояснительной записке иллюстрации необходимо пронумеровать арабскими цифрами (например, Рис. 1, Рис. 2 и т.д.). Иллюстрации должны иметь наименование, а при необходимости и подрисуночный текст.

Сокращения не допускаются за исключением общепринятых обозначений.

Все нормативные величины, коэффициенты должны иметь ссылки на источник информации при помощи цифры в квадратных скобках, соответствующей списку литературы. В списке литературы для каждого из литературных источников указывается фамилия и инициалы автора, точное и полное название источника, место издания, издательство, год издания.

2.2.2 Графическая часть

Чертежи выполняются в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.

Планировка участка выполняется на формате А3 Приложение 3. Планировочное решение должно содержать: габаритные размеры участка; условные обозначения оборудования и организационной оснастки с указанием установочных размеров; условные обозначения точек подвода электроэнергии, воды, сжатого воздуха, пара и т.п. в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД; экспликацию оборудования.

План объекта проектирования должен быть выполнен в регламентируемом ГОСТ е с таким расчетом, чтобы он занимал примерно ¾ от общей площади листа формата А3. На плане необходимо указать общие габаритные размеры объекта проектирования, установочные (привязочные) размеры стационарного технологического оборудования, ширину проездов и середин осей подъемников (осмотровых канав), расстояние между автомобилями (ширину проходов между оборудованием) и строительными конструкциями здания, места установки элементов технологической оснастки.

Технологическое оборудование организационная оснастка на плане должны быть обозначены позициями и их перечень представлен в спецификации, которая должна располагаться над угловым штампом и примыкать к нему (Приложение).

Основная надпись (угловой штамп) на графической части должна быть выполнена в соответствии с ГОСТа. Текстовая часть надписи, спецификации и чертежа должна быть выполнена чертежным шрифтом.

3. Методические указания по разработке разделов курсового проекта.

3.1. Введение

В этом разделе должно быть дано обоснование необходимости выполнения технологических разработок по объекту проектирования.

Материал раздела рекомендуется излагать в следующей последовательности:

- задачи, стоящие перед автомобильным транспортом;

- значение ТО, диагностики и ремонта в обеспечении высокой технической готовности подвижного состава;

- задачи, стоящие перед технической службой АТП (ДРСУ, ДЭУ);

- цель проекта. Показать значимость проектных разработок по объекту проектирования;

- задача проекта. Дать решение тех вопросов, которые являются составными частями курсового проекта.

3.2. Расчет исходных данных.

Для выполнения расчета берется группа показателей из задания на проектирование и исходные нормативы ТО и ремонта.

Из задания на проектирование принимаются:

- тип подвижного состава (марка, модель);

- списочное или эксплуатационное число автомобилей;

- LСС – среднесуточный пробег автомобиля;

- КЭУ – категория условий эксплуатации;

- природно-климатические условия эксплуатации;

- режим работы подвижного состава, который определяется:

а) числом дней работы подвижного состава в году на линии;

б) числом смен работы автомобилей на линии, которое может быть равно 1; 1,5 или 2.

в) продолжительностью работы каждого автомобиля на линии (время в наряде).

3.2.1. Определение среднесуточного пробега

; км                                                   (2.1.)

где Lг – годовой пробег автомобиля, км;

Дрг – количество рабочих дней в году.

Годовой пробег автомобиля дается в задании на курсовое проектирование. Для определения количества рабочих дней в году необходимо воспользоваться формулой:

Дрг = Дк – Дв – Дпр; день                                      (2.2.)

где: Дк – количество календарных дней в году;

Дв – количество выходных дней в году;

Дпр – количество праздничных дней в году.

3.2.2. Определение периодичности ТО и ремонта.

#### Корректирование нормативов выполняется по формулам:

;  км;                                           (2.3.)

;  км                                      (2.4.)

где:  и  - расчетные периодичности ТО-1 и ТО-2, км;

- расчетный пробег автомобиля до капитального ремонта, км;

и  - нормативные периодичности ТО-1 и ТО-2, км (согласно Положению 1, табл. 2.1.);

-  исходная норма межремонтного пробега (пробега до КР) (согласно Положению 1 табл. 2.3.);

- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от категории условий эксплуатации (табл. 2.8. Положение 1);

- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава и организации его работы (табл. 2.9.   Положение 1);

- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий и агрессивности окружающей среды (табл. 2.9. Положение 1).

Для автомобилей, прошедших КР, расчетная величина умножается на 0,8 (ресурс 80% от нового).

После определения расчетной периодичности ТО и пробега автомобиля до капитального ремонта производится окончательная корректировка значений по кратности.

3.2.3. Корректирование периодичности ТО и пробега до КР.

(2.5.)

(2.6.)

(2.7.)

где: n1 - величина кратности для ТО-1 (округляется до целого числа);

n2  - величина кратности для ТО-2 (округляется до целого числа);

n3 – величина кратности для пробега для КР (округляется до целого числа);

Окончательно скорректированная по кратности величина периодичности ТО-1, ТО-2, пробега до КР

; км                                                   (2.8.)

L2 П = L1 П ( 4; км                                                  (2.9.)

LПКР = n3 ( L1П; км                                             (2.10.)

Полученные результаты округляются до целых сотен км. Допускаемое отклонение окончательно скорректированных величин должно быть в пределах % от расчетной величины.

3.2.4. Определение числа ТО и КР на один автомобиль за цикл.

Цикл – это пробег автомобилей от начала эксплуатации до КР или между капитальными ремонтами.

;                                                             (2.11.),

где LКРЦ = LКРН

;                                                    (2.12.)

;                                              (2.13.)

;                                                          (2.14.)

Числовое значение ; ; ;  при данном расчете включает полное число ЕО, ТО-1, ТО-2, КР.

3.2.5. Определение количества дней простоя автомобиля на ТО, ТР и КР за цикл

; день                            (2.15.)

где:  - дни простоя автомобиля в КР за цикл;

- удельный простой автомобиля на ТО и ТР в днях на 1000 км

пробега (табл. 2.6. Положение 1);

- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от пробега

с начала эксплуатации;

Для определения  необходимо рассчитать :

; день                                     (2.16.)

где:  - нормативное количество дней простоя в КР, день (табл. 2.6 Положения 1)

- количество дней на транспортирование автомобиля в КР (принимается равным 10-20% от )

По результатам расчетов составляются таблицы 1 и 2.

Таблица 1

Расчет количества воздействий и дней простоя за цикл при ТО, ТР, КР

| Марка автомобиля |  |  |  |  | ДПРЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лада Гранта | 1,23 | 3,8 | 15,2 | 1900,26 | 37,859 |

Таблица 2

Определение пробега

| Марка автомобиля | Количество | годовой пробег автомобиля, км | Общий пробег, км | Категория автомобиля | Среднесуточный пробег, км | КЭУ | Вид ТО и ТР | Обозначение | Нормативный пробег, км | Расчетный пробег, км | Принятый пробег, км | n1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ЕО ТО-1 ТО-2 КР | LCC L1 L2 LКР | - |  |  |  |

3.3. Расчет производственной программы

3.3.1. Определение коэффициента технической готовности:

;                                              (3.1.)

где: - число дней нахождения автомобиля за цикл в технически исправном состоянии ().

3.3.2. Определение коэффициента использования автомобильного парка

;                                                    (3.2.)

где КИ – коэффициент использования автомобилей (КИ = 0,93 - 0,97)

3.3.3. Определение коэффициента перехода от цикла к году:

(r;                                        (3.3.)

3.3.4. Определение годового количества воздействий для парка:

;

;                                      (3.4.)

Результат округляется до целого числа.

;

где:  - списочное число автомобилей одной марки.

3.3.5. Определение суточной программы парка по ТО автомобилей.

Суточную программу парка автомобилей по ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2) можно определить по формуле:

;                                                         (3.5.)

где:  - суточное число ТО по каждому виду в отдельности;

- годовое число ТО по каждому виду в отдельности;

- число рабочих дней в году зоны, предназначенной для выполнения ТО автомобилей.

По результатам расчетов составляется таблица 3.

Таблица 3

Расчет годовой и суточной производственной программы

| Марка автомобилей |  |  | (r |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лада Гранта | 0,98 | 0,78 | 0,16 | 304 | 2 | 1 | 0,97 | 0,006 | 0,003 |

3.4. Распределение трудоемкости работ ТО и ТР.

3.4.1. Трудоемкость работ определяется по формуле:

, чел.-ч.                                     (4.1.)

где:  - нормативная трудоемкость ежедневного обслуживания, чел.-ч. (табл.  2.2. Положения);

- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от размеров

АТП (ДРСУ, ДЭУ) и количества технологически совместимых групп подвижного состава;

- коэффициент, учитывающий снижение трудоемкости за счет механизации работ ЕО. Может быть принят  от 0,35 до 0,75.

3.4.2. Определение скорректированной трудоемкости ТО-1 и ТО-2:

, чел.-ч.                                 (4.2.)

, чел.-ч.                                (4.3.)

где:  - нормативная трудоемкость ТО-1, чел.-ч. (табл. 2.2. Положение 1 );

- нормативная трудоемкость ТО-2, чел.-ч. (табл. 2.2. Положение 1)

3.4.3. Определение скорректированной трудоемкости ТР

; чел.-ч./1000 км         (4.4.)

где:  - нормативная удельная трудоемкость ТР, чел.-ч./1000 км;

- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от пробега

с начала эксплуатации (табл. 2.11. Положения).

3.4.4. Определение годовой трудоемкости для всего АТП (ДРСУ, ДЭУ).

3.4.4.1. Годовая трудоемкость ЕО:

Примечание: расчетное значение TE1г округляется до целого числа

; чел.-ч.   (4.5.)

3.4.4.2. Годовая трудоемкость ТО-1:

; чел.-ч.   (4.6.)

где:  - годовая трудоемкость сопутствующего ремонта при ТО-1; чел.-ч.;

; чел.-ч.   (4.7.)

Примечание: расчетное значение  округляется до целого числа.

3.4.4.3. Годовая трудоемкость ТО-2:

; чел.-ч.   (4.8.)

где:  - годовая трудоемкость сопутствующего ремонта при ТО-2; чел.-ч.;

; чел.-ч.   (4.9.)

- годовая трудоемкость сезонного обслуживания.

; чел.-ч.  (4.10.)

где:  - количество автомобилей одной марки.

Примечание: расчетное значение  округляется до целого числа.

3.4.4.4. Определение годовой трудоемкости работ ТР:

; чел.-ч.                                   (4.11.)

где: - годовой пробег всех автомобилей одной марки, км.

Примечание: расчетное значение  округляется до целого числа.

По результатам расчетов составляется таблица 4.

Таблица 4

Скорректированная и годовая трудоемкость ТО и ТР

| Марка автомобиля | , чел.-ч. | , чел.-ч. | , чел.-ч. | Скорректированная трудоемкость, чел.-ч. | Годовая трудоемкость, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЕО | ТО-1 | ТО-2 | ТР | ЕО | ТО-1 | ТО-2 | ТР |
| Лада Гранта | 0,6 | 1,25 | 2,94 | 0,12 | 1,84 | 7,36 | 2,96 | 36 | 4 | 12 | 33 |

3.4.5. Определение общей годовой трудоемкости работ по всем видам обслуживания

; чел.-ч.                             (4.12.)

где:  - общая годовая трудоемкость ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР, чел.-ч. общее значение годовой трудоемкости находится путем сложения

для всех марок автомобилей.

Вывод: общая годовая трудоемкость всех работ по ТО и ТР составляет  (чел.-ч.).

3.5. Распределение трудоемкости вспомогательных работ.

3.5.1. Определение годового объема вспомогательных работ:

; чел.-ч.                                           (5.1.)

где :  - коэффициент вспомогательных работ.

3.5.2. Определение объема вспомогательных работ по видам:

; чел.-ч.                                          (5.2.)

где:  - доля данного вида вспомогательных работ, % (табл. 5).

3.5.3. После расчета трудоемкости вспомогательных работ по видам, определяется количество рабочих для выполнения этих работ.

; чел.                                                   (5.3.)

где:  - годовой фонд времени рабочего при односменной работе, ч.

При 5-дневной рабочей неделе:

; ч.                                    (5.4.)

где:  - число дней отпуска; принимаем 28 дней.

- продолжительность рабочего дня, ч.

3.5.4. Определение количества рабочих, необходимых для проведения каждой вспомогательной работы.

; чел.                                                     (5.5.)

По результатам расчетов оформляется таблица 5.

Таблица 5

| № | Виды вспомогательных работ | , % | Трудоемкость , чел.-ч. | Количество рабочих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и обслуживание оборудования и оснастки | 20 | 4,25 | 0.0019 |
| 2 | Ремонт и обслуживание инженерного оборудования | 15 | 3,18 | 0.0014 |
| 3 | Транспортные работы | 10 | 2,1 | 0.0009 |
| 4 | Прием, хранение и выдача материальных ценностей | 15 | 3,18 | 0.0014 |
| 5 | Перегон подвижного состава | 15 | 3,18 | 0.0014 |
| 6 | Уборка производственных помещений | 10 | 2,1 | 0.0009 |
| 7 | Уборка территории | 10 | 2,1 | 0.0009 |
| 8 | Обслуживание компрессорного оборудования | 5 | 1 | 0.00045 |
|  | ИТОГО | 100 | 21,09 | 0.00925 |

Вывод: для проведения вспомогательных работ на данном АТП (ДРСУ, ДЭУ) необходимо иметь рабочий коллектив в составе человек.

3.6. Распределение трудоемкости работ ТО и ТР по производственным зонам и участкам.

В данном разделе рассчитывается трудоемкость и количество исполнителей, необходимых на обслуживание определенного вида транспорта. Подвижной состав разбивается на группы: легковые автомобили, грузовые автомобили, самосвалы. Каждое ТО, ТР разделены на определенные виды работ, на которые приходится трудоемкость в определенном процентном соотношении (согласно ОНТП-01-86, табл. 6). С помощью процентного соотношения рассчитывается трудоемкость для каждой работы. Количество рабочих определяется по расчету, указанному в п. 5.4. Перед расчетами необходимо сложить трудоемкость работ по обслуживанию отдельно для легковых автомобилей, грузовых автомобилей, самосвалов.

Результаты расчета и количество исполнителей разных специальностей целесообразно предоставить в виде таблицы 6 (см. форму ниже). После каждого обслуживания необходимо привести итог, который должен совпадать со значениями общих годовых трудоемкостей ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР в разделе IV.

Таблица 6

Распределение трудоемкости по видам работ (по ОНТП-01-86)

| № | Виды работ | Легковые автомобили | Грузовые автомобили | Самосвалы | Общая трудоемкость, чел.-ч. | Количество рабочих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Трудоемкость, чел.-ч. | % | Трудоемкость, чел.-ч. | % | Трудоемкость, чел.-ч. |  |  |
| 1 2 | ЕО Уборочные Моечные | 85 15 | 30,6 5,8 | 80 20 |  | 80 20 |  |  |  |
| ИТОГО: | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | ТО-1 Диагностические Крепежные Регулировочные Смазочные Электротехнические Обслуживание системы питания Шинные | 12 48 9 21 4 2 4 | 0,48 1,92 0,36 0,84 0,16 0,08 0,16 | 8 32 10 26 10 6 8 |  | 5 35 10 25 8 8 9 |  |  |  |
| ИТОГО: | 100 | 4 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диагностические | 10 | 1,2 | 8 |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Крепежные | 40 | 4,8 | 35 |  | 40 |  |  |  |
| 3 | Регулировочные | 9 | 1,08 | 17 |  | 15 |  |  |  |
| 4 | Смазочные | 11 | 1,32 | 14 |  | 16 |  |  |  |
| 5 | Электротехнические | 6 | 0,72 | 10 |  | 6 |  |  |  |
| 6 | Обслуживание системы питания | 3 | 0,36 | 13 |  | 15 |  |  |  |
| 7 | Шинные | 2 | 0,24 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 8 | Кузовные | 19 | 2,28 | - |  | - |  |  |  |
| ИТОГО: | 100 | 12 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постовые работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Диагностические | 2 | 0,66 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Регулировочные | 3 | 0,99 | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Разборочно-сборочные |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Сварочные | 26 | 8,58 | 32 |  |  |  |  |  |
| 5 | Жестяницкие | 4 | 1,32 | 4 |  | 29 |  |  |  |
| 6 | Малярные | 2 | 0,66 | 3 |  | 6 |  |  |  |
|  | Участковые работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Агрегатные | 16 | 5,28 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Слесарно-механические | 10 | 3,3 | 18 |  | 17 |  |  |  |
| 3 | Электротехнические | 6 | 1,98 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Аккумуляторные | 2 | 0,66 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Ремонт системы питания | 4 | 1,32 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Шиноремонтные | 3 | 0,99 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 7 | Кузнечно-рессорные | 3 | 0,99 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Медницкие | 2 | 0,66 | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Сварочные | 4 | 1,32 | 2 |  | 4 |  |  |  |
| 10 | Жестяницкие | 1 | 0,33 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Арматурные | 2 | 0,66 | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Обойные | 2 | 0,66 | 1 |  | 2 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: ВСЕГО: | 55 100 |  | 52 100 |  | 54 100 |  |  |  |

3.7. Расчет зон ТО и ТР.

3.7.1. Определение числа рабочих постов для выполнения туалетной мойки ЕО.

;                                                        (7.1.)

где:  - общая программа суточного обслуживания (для нахождения

необходимо сложить ЕО за сутки, табл. 3);

- коэффициент технической готовности подвижного состава;

0,75 – коэффициент «пикового» возврата подвижного состава;

- продолжительность выполнения работ, ч.;

- производительность моечного оборудования (принимается по

характеристике оборудования), авт/ч.

3.7.2. Определение числа постов общего и углубленного диагностирования.

3.7.2.1. Диагностирование автомобилей проводится перед ТО-1, ТО-2, ТР.

Кроме этого проводится выборочное диагностирование на постах диагностики ТО-1 и ТО-2, которое принимается к 10% от программы ТО-1.

;                                      (7.2.)

где:  - количество диагностических воздействий при ТО-1 за год.

На постах поэлементной диагностики проводятся дополнительные работы по выборочной диагностике после ТР, которые принимаются равные 20% от программы ТО-2.

;                                           (7.3.)

Количество диагностических воздействий   и  должно быть целым числом.

3.7.2.2. Общая трудоемкость диагностических работ ТО.

; чел.-ч.                                            (7.4.)

где:  - годовая трудоемкость диагностических воздействий ТО-1, чел.-ч. (см. табл. 6);

- годовая трудоемкость диагностических воздействий при ТО-2, чел.-ч. (см. табл. 6).

3.7.2.3. Общая трудоемкость диагностических работ ТР.

; чел.-ч.                                            (7.5.)

где:  - годовая трудоемкость диагностических работ при ТР, чел.-ч.

(см. табл. 6).

3.7.2.4. Определение числа рабочих-диагностов для проведения диагностических работ по линии ТО и ТР.

; чел.                                                  (7.6.)

; чел.                                              (7.7.)

расчетные данные округляются до целого числа.

3.7.2.5. Расчет числа постов диагностики.

;

где:  - число рабочих-диагностов , чел.

- среднее число рабочих-диагностов на одном посту

(согласно ОНТП-01-86 = 1 – 2), чел.

i – число смен работы.

3.7.3. Определение числа постов и количества исполнителей для ТО-1 и ТО-2.

;                                           (7.8.)

где:  - трудоемкость работ по линии ТО-1 (ТО-2) без учета трудоемкости

диагностических работ ; чел.-ч.;

- коэффициент неравномерности  загрузки постов (по ОНТП-01-86

=1,09 для 100-300 единиц подвижного состава);

- число рабочих дней в году, день;

i – число смен работы в сутки;

- продолжительность смены, ч.;

- сред. число рабочих на одном посту (по ОНТП-01-86 =2–4), чел.;

коэффициент использования рабочего времени поста (для 1 смены согласно ОНТП-01-86 = 0,93 – поточные линии, = 0,98 – индивидуальные посты).

Количество рабочих на линии ТО-1 (ТО-2)

; чел.                                                       (7.9.)

где:  - трудоемкость работ на линии ТО-1 (ТО-2) без учета трудоемкости диагностических работ , чел.-ч.

3.7.4. Определение количества постов ТР

;                                          (7.10.)

где:  - годовая трудоемкость поисковых работ ТР, чел.-ч. (без учета диагностических работ - ;

- коэффициент неравномерности загрузки постов (по ОНТП-01-86

=1,12-1,20 для 100-300 единиц подвижного состава);

- числ. рабочих. на посту (согласно ОНТП-01-86 = 1 - 2,5), чел.;

коэффициент использования рабочего времени поста (согласно ОНТП-01-86  = 0,92 – 0,98).

По результатам расчетов количество рабочих и число постов должно быть округлено до целого числа.

3.8. Специализация постов ТО и ТР по видам работ.

3.8.1. Наименование работ ТО-1 и ТО-2, количество рабочих берется из таблицы 6. При объединении работ в посты ТО руководствуются количеством рабочих, загруженностью данного поста. Количество постов и расчетное число рабочих для выполнения ТО-1 и ТО-2 берется из пункта 7.3. Пост должен иметь целое число рабочих, при этом перегрузка не должна превышать 15%.

Результаты расчета и количество исполнителей оформляются в виде таблиц.

Таблица 7

Распределение рабочих на постах ТО-1

| № | Наименование работ и постов ТО-1 | Загрузка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Количество рабочих, чел. | % |
| 1 2 3 4 5 6 | Крепежные Регулировочные Смазочные Электротехнические Обслуживание системы питания Шинные |  |  |
| 1 2 n | Посты |  |  |

Таблица 8

Распределение рабочих на постах ТО-2

| № | Наименование работ и постов ТО-2 | Загрузка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Количество рабочих | % |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Крепежные Регулировочные Смазочные Электротехнические Обслуживание системы питания Шинные Кузовные |  |  |
| 1 2 n | Посты |  |  |

3.8.2. Распределение работ ТР по постам.

Распределение работ ТР выполняется в виде таблицы 9. Количество постов ТР берется из пункта 7.4.

Таблица 9

Распределение работ ТР по постам

| № | Наименование постов ТР | Соотношение количество постов |
| --- | --- | --- |
|  |  | % | Штук |
| 1 | Ремонт двигателей и его систем | 25 |  |
| 2 | Ремонт трансмиссии, ходовой части, рулевого управления, тормозов | 43 |  |
| 3 | Прочие работы, выполняемые на универсальных постах | 32 |  |
| ИТОГО: | 100 |  |

3.9. Годовой график ТО для автомобилей.

Для планирования и контроля выполнения различных работ применяются планы: линейные (ленточные) графики, матрицы (таблицы), сетевые графики и аналитические описания.

В данном разделе требуется составить линейный график ТО для одной марки автомобиля на год. Линейные графики представляют простейшую форму календарных планов выполнения работ по обслуживанию и их контролю, они относительно удобны и просты. На основании годовых графиков ТО рассчитываются и строятся месячные календарные графики ТО. При составлении месячных календарных графиков необходимо знать:

- Вид последнего ТО на начало месяца.

- Среднесуточный пробег автомобиля, км.

- Периодичность ТО, км.

За каждым автомобилем в течение года проводятся два СО: один раз весной, когда среднесуточная температура окружающего воздуха выше +50С; и один раз осенью, когда температура ниже +50С. Очередное СО приурочивается к очередному номерному ТО-2 и на графике не обозначают.

Сначала на графике откладывается пробег автомобиля на начало года, а  затем годовой пробег.

; км                                  (9.1.)

где:  - суммарный пробег автомобиля, км.

- пробег автомобиля на начало года, км ();

- годовой пробег автомобиля, км (согласно задания на курсовое проектирование).

ТО-1 и ТО-2 указываются на графике в периодичном порядке (табл. 2 ).

Кратность ТО-2 по отношению к ТО-1 равна четырем.

Условные обозначения на графике:

- ТО-1

- ТО-2

- годовой пробег автомобиля.

0

Далее согласно графика определяется количество ТО-1 и ТО-2 за год за одним автомобилем. Для этого подсчитывается количество условных обозначений ТО-1 и ТО-2.

Полученные результаты умножаются на количество автомобилей данной марки.

3.10. Расчет технологического оборудования.

Технологическое оборудование выбирается в соответствии числа постов и линий и типов подвижного состава по табелям технологического оборудования, справочникам и каталогам оборудования, действующим проектам аналогичного назначения и другим литературным источникам, отражающим новейшие данные по особенностям конструкций и выпуска промышленностью гаражного оборудования. Для крупных АТП (ДРСУ, ДЭУ) с одношинным подвижным составом предпочтение отдается высокопроизводительному специализированному оборудованию, а для небольших АТП (ДРСУ, ДЭУ) со смешанным составом парка – универсальному.

3.10.1. Определение потребного количества станков:

;                                                        (10.1.)

где:  - годовая трудоемкость станочных работ, чел.-ч. (согласно табл. 6);

- годовой фонд времени оборудования.

; ч.                                 (10.2.)

где: i – число смен;

t – время смены; ч.;

коэффициент использования рабочего времени (   =  0,8 – 0,9).

коэффициент использования станочного оборудования (    = 0,8 – 0,9).

3.10.2. Определение количества сварочных агрегатов.

;                                                (10.3.)

где:  - год. трудоемкость сварочных работ, чел.-ч. (согласно табл. 6);

; чел.-ч.                                     (10.4.)

- коэффициент использования сварочных агрегатов (    = 0,6 – 0,7).

3.10.3. Определение количества стендов для ремонта электрооборудования.

;                                                   (10.5.)

где:  - годовая трудоемкость электротехнических работ, чел.-ч. (согласно табл. 6).

; чел.-ч.                                    (10.6.)

- коэффициент использования стендов (   = 0,8 – 0,9).

3.11. Расчет площадей производственных помещений.

Площади производственных помещений определяют одним из следующих методов:

- аналитически (приближенно) по удельной площади, приходящейся на один автомобиль, единицу оборудования или одного рабочего;

- графически (более точно) по планировочной схеме, на которой в принятом масштабе вычерчиваются посты и выбранное технологическое оборудование с соблюдением всех нормативных расстояний;

- графо-аналитически (комбинированный) путем планировочных решений и аналитических вычислений.

3.11.1. Определение площадей участков по количеству производственных рабочих и удельной площади, приходящейся на одного рабочего

;  м2                                      (11.1.)

где:  - удельные площади, приходящиеся на 1-го и последующих рабочих участка, м2; (согласно таблице 10).

Р – технологическое количество рабочих на участке;

;  м2                                            (11.2.)

При числе рабочих на участке более одного, то расчет производится по формуле 11.1., если число рабочих на участке меньше одного, то по формуле 11.2. Количество рабочих на участке, наименование участков берется согласно таблице 6.

Результаты расчетов оформляются в виде таблицы 10.

Таблица 10

Расчет площадей участков.

| № | Наименование участков | Количество рабочих, чел. | , м2 | , м2 | Расчетная площадь, м2 | Принятая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агрегатный |  | 15 | 12 |  |  |
| 2 | Слесарно-механический |  | 8-12 | 5-10 |  |  |
| 3 | Электротехнический |  | 10 | 5 |  |  |
| 4 | Аккумуляторный |  | 15 | 10 |  |  |
| 5 | Ремонт системы питания |  | 8 | 5 |  |  |
| 6 | Шиноремонтный |  | 15 | 10 |  |  |
| 7 | Кузнечно-рессорный |  | 20 | 15 |  |  |
| 8 | Медницкий |  | 10 | 8 |  |  |
| 9 | Сварочный |  | 15 | 10 |  |  |
| 10 | Жестяницкий |  | 12 | 10 |  |  |
| 11 | Арматурный |  | 8 | 5 |  |  |
| 12 | Обойный |  | 15 | 10 |  |  |

Примечание: при выборе принятой площади участка, где число рабочих более одного – площадь должна быть кратна шести. На участках, где количество рабочих меньше одного, за принятую площадь берется удельная площадь .

3.11.2. Расчет площадей складских помещений.

В практике проектирования расчет площадей складских помещений  производится по удельным площадям на 1 млн. км пробега подвижного состава.

;  м2                                             1.3.)

где:  - суммарный годовой пробег всех автомобилей в АТП (ДРСУ, ДЭУ), км (согласно табл. 2);

К1 -  коэффициент учитывающий тип подвижного состава (см. табл. 11)

Таблица 11

Коэффициенты корректирования норм складских помещений К1,

учитывающие тип подвижного состава.

| Тип подвижного состава | Классы подвижного состава | Значение К1 |
| --- | --- | --- |
| Легковые автомобили | Особо малого и малого класса | 0,7 |
|  | Среднего класса | 1,0 |
| Автобусы | Особо малого класса | 0,3 |
|  | Малого класса | 0,6 |
|  | Среднего класса | 0,8 |
|  | Большого класса | 1,0 |
|  | Особо большого класса | 1,6 |
| Грузовые автомобили | Особо малой и малой грузоподъемности | 0,4 |
|  | Средней грузоподъемности |  |
|  | Большой грузоподъемности | 0,8 |
|  | Особо большой грузоподъемности | 1,0 |
|  | Внедорожные автомобили-самосвалы | 1,5 |

К2 – коэффициент, учитывающий списочное число автомобилей (см. табл.12)

Таблица 12

Коэффициент корректирования норм складских помещений К2 ,

учитывающие мощность предприятия

| Списочное число автомобилей | Значение К2 |
| --- | --- |
|  | АТП (ДРСУ, ДЭУ) комплексного типа | ПАТО |
|  |  | Головное предприятие | Филиал |
| До 100 | 1,4 | - | 0,5 |
| 101 – 200 | 1,2 | - | 0,4 |
| 201 – 300 | 1,0 | - | 0,3 |
| 301 – 500 | 0,9 | - | - |
| 501 – 700 | 0,8 | 0,8 | - |
| 701 – 1000 | - | 0,7 | - |
| Свыше 1000 | - | 0,6 | - |

К3 – коэффициент, учитывающий число модели автомобилей в АТП (ДРСУ, ДЭУ)

для одной модели К3 = 1

для двух К3 = 1,2

для трех К3 = 1,3

более четырех К3 = 1,5

fуд – удельная площадь склада на 1 млн. км пробега автомобилей, м2  (согласно ОНТП – 01 – 86 и таблицы 13)

Таблица 13

## Расчет площадей складских помещений

| № | Наименование склада | fуд, м2 | , км | Fск, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запасных частей | 3,4 |  |  |
| 2. | Агрегатов | 3,8 |  |  |
| 3. | Материалов | 2,6 |  |  |
| 4. | Шин | 2,4 |  |  |
| 5. | Смазочных материалов | 2,4 |  |  |
| 6. | Лакокрасочных материалов | 0,7 |  |  |
| 7. | Химикатов | 0,25 |  |  |
| 8. | Инструментально – раздаточная кладовая | 0,2 |  |  |
| 9. | Промежуточный склад | 0,7 |  |  |

3.11.3 Подбор технологического оборудования

Подбор технологического оборудования, технологической и организационной оснастки для объекта проектирования осуществляется с учетом рекомендаций типовых проектов рабочих мест на АТП (ДРСУ, ДЭУ), руководства по диагностике технического состояния подвижного состава, табеля гаражно – технологического оборудования.

К технологическому оборудованию относят стационарные, передвижные и  переносные стенды, станки, подъемники, осмотровые канавы, кран – балки, конвейеры, приборы и приспособления, занимающие самостоятельную площадь на плане, необходимые для выполнения работ ТО, Д, ТР.

К организационному оборудованию о относят производственный инвентарь (верстаки, стеллажи, шкафы, столы, лари), занимающие самостоятельную площадь на плане.

К технологической оснастке относят инструмент, приспособления, приборы для выполнения работ ТО, Д, ТР, не занимающие самостоятельной площади на плане.

Перечень оборудования целесообразно представить в форме табл. 14.

Таблица 14

Технологическое и организационное оборудование для объекта проектирования

| № | Наименование оборудования | Тип, модель | Габаритные размеры, в мм | Количество | Площадь оборудования, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическое оборудование |  |  |  |  |
|  | Организационное оборудование |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

3.11.4 Расчет производственной площади объекта проектирования

В проектах по ТО, Д и зоне ТР определения производственной площади производится по формуле:

, м2                                     (11.4)

где: Fавт – площадь горизонтальной проекции автомобиля, м2

n – количество постов в зоне ТО, ТР и Д.

Fоб – суммарная площадь, занимаемая оборудованием, расположенным вне площади занятой постами или линиями, м2,

Кп – коэффициент плотности расстановки оборудования (согласно табл. 15)

Площадь помещения зоны ТО и ТР рассчитываем также по формуле:

, м2                                    (11.5)

где: К – удельная площадь помещения на 1 м2 площади, занимаемой автомобилем в плане (К = 4 –5).

В проектах по ремонтным цехам (участкам, отделениям) производственная площадь рассчитывается по формуле:

FучP = Fоб Кп, м2                                                   (11.6)

Таблица 15

Коэффициент плотности расстановки оборудования Кп

для расчета площадей помещения

| Наименование помещений | Значения Кп |
| --- | --- |
| Зоны обслуживания и ремонта (в среднем) | 4,5 |
| Кузнечно -рессорный, деревообделочные цехи | 4,5 – 5,5 |
| Сварочный, жестяницкий арматурный цехи | 4,0 – 5,0 |
| Моторный, агрегатный, шиномонтажный, вулканизационный, малярный цехи, цех ОГМ | 3,5 – 4,5 |
| Слесарно – механический, медницкий, аккумуляторный, электротехнический, карбюраторный, обойный цехи | 3,0 – 4,0 |
| Склад запасных частей, склад агрегатов, инструментальная, слад резины, склад смазочных материалов | 2,5 |

Отступление от расчетной площади при проектировании или реконструкции любого производственного помещения допускается в пределах  20 % для помещений с площадью до 100 м2 и  10 % для помещений с площадью свыше 100 м2.

Компоновка технологического оборудования и оснастки на объекте проектирования должна учитывать схему технологического процесса и выполняется с учетом минимального передвижения рабочих в процессе труда и соблюдения расстояний между оборудованием в соответствии со СН и П 11 – 93 – 74 и ОНТП – 01- 91 и должна быть представлена в графической части проекта на листе формата А 1с учетом требований, изложенных в методических указаниях по оформлению пояснительной записки и графической части курсового проекта.

С учетом округлений принятая площадь зоны, участка, цеха, отделения.

Fпруч (ц, з) = …, (м2).

3.12. Технологическая карта

В данном разделе проекта в соответствии с индивидуальным заданием необходимо разработать технологический процесс технического обслуживания, диагностики или текущего ремонта автомобилей (агрегата), либо одну из операций по этим воздействиям.

Технологический процесс ТО, диагностики или ТР представляет собой совокупность операций по соответствующим воздействиям, которые выполняются в определенной последовательности с помощью различного инструмента, приспособлений и других средств механизации с соблюдением технических требований (технических условий).

Технологический процесс ТО и диагностики оформляется в виде операционно – технологической или постовой технологической или постовой технологической карты.

Операционно – технологическая карта отражает последовательность операций видов ТО (диагностики) или отдельных видов работ по этим воздействиям по агрегату или системе автомобиля.  В соответствии с требованиями она выполняется на формах 1 и 1а  МУ – 200 РСФСР – 12 – 0139 – 81 (см. Приложения 3).

Постовая технологическая карта отражает последовательность операций ТО (диагностики) по агрегатам (агрегату) или системам (системе), которые выполняются на одном из постов ТО (диагностики). В соответствии с требованиями  постовая технологическая карта выполняется на формах 2 или 2 а МУ – 200 РСФСР – 12 – 0139 – 81.

Технологический процесс ТР топливной аппаратуры, разборочно – сборочные, вулканизаторные, шинные, аккумуляторные, арматурно – кузовные, столярные, обойные работы ТР оформляются в виде маршрутной карты.

Маршрутная карта отражает последовательность операций по ремонту агрегата или механизму автомобиля в одном из подразделений ТР. В соответствии с требованиями ГОСТ 3.1105 – 84 маршрутная карта выполняется на форматах 1 или 1а.

Технологическая операция ТО, диагностики или ТР представляет собой совокупность переходов, которые выполняются в определенной последовательности с помощью различного инструмента и приспособлений с соблюдением технических требований  (технических условий).

Для разработки технологических карт процессов и операций необходимо использовать специальную техническую литературу. В которой освещены вопросы типовой технологии выполнения ТО и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта.

3.13. Организационная часть

Целью данного раздела курсового проекта является разработка вопросов по организации производства ТО и ТР на объекта проектирования.

В организационной части предполагается решение следующих задач:

3.13.1 Выбор метода организации производства ТО и ТР в АТП (ДРСУ, ДЭУ) (метод технологических  комплексов с внедрением централизованного управления производством) и описать его организационные принципы.

    - Привести схему управления производством ТО и ТР и объектом проектирования  (см. Приложения 2,3).

    - Выбор метода организации производственного процесса То и ТР подвижного состава на АТП (ДРСУ, ДЭУ).

3.14.Техника безопасности

В данном разделе проекта должны быть разработаны требования по обеспечению безопасных приемов труда на объекте проектирования.

При выполнении раздела рекомендуется использовать литературу по предмету «охрана труда».

В разделе следует решить задачи:

  - общая характеристика организации работы по охране труда:

- ответственность за соблюдение правил по охране труда,

- виды инструктажей,

- порядок их проведения.

  - По объекту проектирования отразить:

- требования по ТБ при выполнении работ,

- требования к инструменту, приспособлениям, технологическому оборудованию,

- требования ТБ к помещению.

Заключение.

В заключении необходимо указать перечень основных задач, решенных по объекту проектирования и сделать вывод о том, какое влияние могут оказать полученные результаты на повышение технической готовности подвижного состава и эффективность работы технической службы АТП (ДРСУ, ДЭУ).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Таблица 2.1.

Периодичности технического обслуживания подвижного состава, км.

| Автомобили | ТО-1 | ТО-2 |
| --- | --- | --- |
| Легковые | 4000 | 16 000 |
| Автобусы | 3500 | 14 000 |
| Грузовые и автобусы на базе грузовых автомобилей | 3000 | 12 000 |

Таблица 2.2.

Нормативы   трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава (см. пп.2.3., 2.25.2)

*    В знаменателе данные для автомобиля выпуска с 1980 г.

** Уточненные нормативы трудоемкости технического обслуживания  и текущего  ремонта автомобилей  КамАЗ приведены по второй части Положения для этого  семейства.

| Подвижной состав и его основной параметр | Марка, модели подвижного состава (грузоподъемность) | ЕО | ТО-1 | ТО-2 | Текущий ремонт, чел – ч/1000 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел-ч на одно обслуживание |  |
| Легковые автомобили: |  |  |  |  |  |
| малого класса (рабочий объем двигателя от 1,2 до 1, 8 л, сухая масса автомобиля от 850 до 1150 кг) | ВАЗ (кроме 2121), ИЖ, АЗЛК | 0,30 | 2,3 | 9,2 | 2,8 |
| среднего класс (от 1,8 до 3,5 л, от 1150 до 1500 кг) | ГАЗ-24-01 ГАЗ-24-07 | 0,35 0,50 | 2,5 2,9 | 10,5 11,7 | 3,0 3,2 |
| Автобусы: |  |  |  |  |  |
| особо малого класса (длина до 5,0 м) | РАФ-2203 | 0,50 | 4,0 | 15,0 | 4,5 |
| малого класса (6,0-7,5м) | ПАЗ-672 | 0,70 | 5,5 | 18,0 | 5,3 |
|  | КАвЗ-685 | 0,70 | 5,5 | 18,0 | 5,5 |
| среднего класса (8, 0 – 9, 5 м) | ЛАЗ-695Н, -697Н, 697Р | 0,80 | 5,8 | 24,0 | 6,5 |
|  | ЛАЗ-695НГ | 0,95 | 6,6 | 25,8 | 6,9 |
| большого класса (10, 5 – 12, 0 м) | ЛиАЗ-677, -677М | 1,00 | 7,5 | 31,5 | 6,8 |
|  | ЛиАЗ-677Г | 1,15 | 7,9 | 32,7 | 7,0 |
| Грузовые автомобили общетранспортного назначения грузоподъемностью, т: |  |  |  |  |  |
| от 0, 3 до 1, 0 | ИЖ-27151 (0,4 т) | 0,2 | 2,2 | 7,2 | 2,8 |
| от 1, 0 до 3, 0 | ЕрАЗ 762 | 0,30 | 1,4 | 7,6 | 2,9 |
|  | УАЗ 451 | 0,30 | 1,5 | 7,7 | 3,6 |
|  | ГАЗ 5204 | 0,40 | 2,1 | 9,0 | 3,6 |
|  | ГАЗ 5207 | 0,55 | 2,5 | 10,2 | 3,8 |
| от 3, 0 до 5, 0 | ГАЗ 53 | 0,42 | 2,2 | 9,1 | 3,7 |
|  | ГАЗ 53 М | 0,57 | 2,6 | 10,3 | 3,9 |
| от 5, 0 до 8,0 | ЗИЛ 130 | 0,45 | 2,5 | 10,6 | 4,0/3,6* |
|  | ЗИЛ 138 | 0,60 | 3,1 | 12,0 | 4,2/3,8* |
|  | ЗИЛ 138 А | 0,60 | 3,5 | 12,6 | 4,4/4,0* |
|  | КАЗ 608 | 0,35 | 3,5 | 11,6 | 4,6 |
|  | Урал 377 | 0,55 | 3,8 | 10,6 | 4,8 |
| от 8,0 и более | МАЗ-5335 | 0,30 | 3,2 | 12,0 | 5,8 |
|  | МА З500А | 0,30 | 3,4 | 13,8 | 6,0 |
|  | КамАЗ-5320** | 0,50 | 3,4 | 14,5 | 8,5 |
|  | КрАЗ-257, -257Б1 (12 | 0,50 | 3,5 | 14,7 | 6,2 |
| Прицепы: |  |  |  |  |  |
| одноосные грузоподъемностью до 3 т |  | 0,1 | 0,4 | 2,1 | 0,4 |
| двухосные грузоподъемностью до 8 т | Все модели | 0,2-0,3 | 0,8-1,0 | 4,4-5,5 | 1,2-1,4 |
| двухосные грузоподъемностью 8,0т и более | Все модели | 0,3-0,4 | 1,3-1,6 | 6,0-6,1 | 1,8-2,0 |

Таблица 2.3. (2.6)

Продолжительность простоя подвижного состава в техническом обслуживании и ремонте (см. пп.2.3,2.25.3)

| Подвижной состав | Техническое обслуживание и текущий ремонт на автотранспортном предприятии, дней/1000км | Капитальный ремонт на специализированном ремонтном предприятии, дней |
| --- | --- | --- |
| Легковые автомобили | 0,30-0,40 | 18 |
| Автобусы особо малого, малого и среднего классов | 0,30-0,50 | 20 |
| Автобусы большого класса | 0,50-0,55 | 25 |
| Грузовые автомобили грузоподъемность, т: от 3,0 до 5,0 от 5,0 и более | 0,40-0,50 0,50-0,55 | 15 22 |
| Прицепы и полуприцепы | 0,10-0,15 | - |

Таблица 2.4.(2.7)

Классификация условий эксплуатации.

| Категория условий эксплуатации | Условия движения |
| --- | --- |
|  | За пределами пригородной зоны (более 50 км от границы города) | В малых городах (до 100 тыс. жителей) и в пригородной зоне | В больших городах (более 100 тыс. жителей) |
| I | Д1-Р1, Р2, Р3 | - | - |
| II | Д1-Р4 Д2-Р1, Р2, Р3, Р4 Д3-Р1, Р2, Р3 | Д1-Р1, Р2, Р3, Р4 Д2-Р1 | - |
| III | Д1-Р5 Д2-Р5 Д3-Р4, Р5 Д4-Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д1-Р5 Д2-Р2, Р3, Р4, Р5 Д3-Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д4-Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д1-Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д2-Р1, Р2, Р3, Р4 Д3-Р1, Р2, Р3 Д4-Р1 |
| IV | Д5-Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д5-Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д2-Р5 Д3-Р4, Р5 Д4-Р2, Р3, Р4, Р5 Д5-Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 |
| V | Д6-Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 |

Дорожные покрытия:

Д1 — цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика;

Д2 — битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом);

Дз — щебень (гравий) без обработки, дегтебетон;

Д4 — булыжник, колотый камень грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами, зимники;

Д5 — грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и бревенчатое покрытия;

Д6 — естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные дороги;  подъездные пути, не имеющие твердого покрытия.

Тип   рельефа   местности (определяется высотой над уровнем моря):

P1 — равнинный (до 200 м);

Р2 —слабохолмистый (свыше 200 до 300 м);

Р3 — холмистый (свыше 300 до 1000 м);

Р4 — гористый (свыше 1000 до 2000 м);

P5 — горный (свыше 2000 м),

Таблица 2.5 (2.8 )

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий  эксплуатации – К*1

| Категория условий эксплуатации | Нормативы |
| --- | --- |
|  | Периодичность технического обслуживания | Удельная трудоемкость текущего ремонта | Пробег до капитального ремонта ** | Расход запасных частей*** |
| I | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 |
| II | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,10 |
| III | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,25 |
| IV | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,40 |
| V | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,65 |

*  После определения скорректированной периодичности технического обслуживания и проверяется ее кратность между видами обслуживания с последующим округлением до целых сотен километров.

**При корректировании нормы пробега до капитального ремонта двигателя коэффициент K1  принимается равным: 0,7 — для III категории условий эксплуатации; 0,8 —для IV категории и 0,5 — для V категории.

** Соответственно коэффициент K1корректирования норм расхода запасных частей для двигателя составляет: 1,4 — для III категории условий эксплуатации; 1,65 — для IV категории, и 2,0 — для V категории.

Таблица 2.6 (2.9.)

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава и организации его работы – К2

| Модификация подвижного состава и организация его работы | Нормативы |
| --- | --- |
|  | Трудоемкость ТО и ТР | Пробег до капитального ремонта | Расход запасных частей |
| Базовый автомобиль | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Седельные тягачи | 1,10 | 0,95 | 1,05 |
| Автомобили с одним прицепом | 1,15 | 0,90 | 1,10 |
| Автомобили с двумя прицепами | 1,20 | 0,85 | 1,20 |
| Автомобили-самосвалы при работе на плечах свыше 5 км | 1,15 | 0,85 | 1,20 |
| Автомобили-самосвалы с одним прицепом при работе на коротких плечах (до 5 км) | 1,20 | 0,80 | 1,25 |
| Автомобили-самосвалы с двумя прицепами | 1,25 | 0,75 | 1,30 |
| Специализированный подвижной состав (в зависимости от сложности оборудования)* | 1,10-1,20 | - | - |

* Нормативы трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта специализированного подвижного состава уточняются по второй части Положения по конкретному семейству подвижного состава.

Таблица 2.7 (2.10.)

Коэффициент корректирования нормативов  в зависимости от природно-климатических условий – К3=К`3K``3

| Характеристика района | Нормативы |
| --- | --- |
|  | Периодичность технического обслуживания | Удельная трудоемкость текущего ремонта | Пробег до капитального ремонта | Расход запасных частей |
| Коэффициент К`3 |
| Умеренный | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Умеренно теплый, умеренно теплый влажный, теплый влажный | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 0,9 |
| Жаркий, очень жаркий сухой | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
| Умеренно холодный | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
| Холодный | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,25 |
| Очень холодный | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 1,4 |
| Коэффициент K``3 |
| С высокой агрессивностью окружающей среды | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |

Примечания.

- Корректирование нормативов производится для серийных моделей автомобилей, в конструкции которых не учтены специфические особенности, работы в данных районах.

- Районирование территории СССР по природно-климатическим условиям приведено в прил. 11.

- Для районов, не указанных в прил. 11, коэффициент корректирования К``3 равен 1,0.

- Агрессивность окружающей среды учитывается и при постоянном использовании подвижного состава для перевозки химических грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей.

Таблица 2.8 (2.11.

Коэффициенты корректирования нормативов удельной трудоемкости текущего ремонта (К4) и продолжительности простоя  в техническом обслуживании и ремонте (К`4) в зависимости от пробега с начала эксплуатации

| Пробег с начала эксплуатации в долях от нормативного пробега до КР | Автомобили |
| --- | --- |
|  | Легковые | автобусы | Грузовые |
|  | К4 | К`4 | К4 | К`4 | К4 | К`4 |
| До 0,25 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,7 |
| Свыше 0,25 до 0,50 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Свыше 0,50 до 0,75 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Свыше 0,75 до 1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Свыше 1 до 1,25 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Свыше 1,25 до 1,50 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Свыше 1,50 до 1,75 | 2,0 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,3 |
| Свыше 1,75 до 2,00 | 2,2 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | 1,9 | 1,3 |
| Свыше 2,00 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 1,4 | 2,1 | 1,3 |

Таблица 2.9 ( 2.12.

Коэффициент корректирования нормативов трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на автотранспортном предприятии и количества технологически совместимых групп подвижного состава  - К5

| Количество автомобилей, обслуживаемых и ремонтируемых на автотранспортном предприятии | Количество технологически совместимых групп подвижного состава |
| --- | --- |
|  | Менее 3 | 3 | Более 3 |
| До 100 | 1,15 | 1,20 | 1,30 |
| Свыше 100 до 200 | 1,05 | 1,10 | 1,20 |
| Свыше 200 до 300 | 0,95 | 1,00 | 1,10 |
| Свыше 300 до 600 | 0,85 | 0,90 | 1,05 |
| Свыше 600 | 0,80 | 0,85 | 0,95 |

Примечания.

- Распределение подвижного состава по технологически совместимым  группам при производстве  технического обслуживания и текущего ремонта приведено  в приложении 10.

- Количество автомобилей в технологически совместимой группе должно быть не менее 25.

Таблица 2.10 (2.12.

Распределение подвижного состава  по технически совместимым группам при производстве  технического обслуживания и текущего ремонта.

| Типы подвижного состава на автотранспортном предприятии | Технологически совместимые группы по типам и базовым маркам подвижного состава |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| Легковые автомобили | АЗЛК, ИЖ, ВАЗ | ГАЗ | - | - | - |
| Автобусы | - | РАФ, УАЗ | ПАЗ, КАвЗ | ЛАЗ (карб.), ЛиАЗ | ЛАЗ (диз) |
| Грузовые автомобили | ИЖ | УАЗ, ЕрАЗ | ГАЗ | ЗИЛ, КАЗ, Урал | МАЗ, КрАЗ, КамАЗ |

Примечания.

- Технологически совместимая группа включает подвижной состав, конструкция которого позволяет использование одних и тех же постов и оборудования для технического обслуживания и текущего ремонта.

- Организация работ и выбор оборудования для технического обслуживания и ремонта подвижного состава внутри каждой технологически совместимой группы осуществляются с учетом производственной программы.

- Специальный и специализированный подвижной состав (за исключением автомобилей-самосвалов и автомобилей-фургонов) формируется в виде дополнительных технологически совместимых групп с учетом базовой модели автомобиля и сложности конструкции установленного на нем специального оборудования.

Таблица 2.11

Районирование территории по природно-климатическим  условиям

Районирование по климатическим  условиям

| Административно-территориальные единицы | Климатические районы |
| --- | --- |
| Якутия; Магаданская обл. | Очень холодный |
| Бурятская, Карельская, Коми, Тувинская; Алтайский, Красноярский, Приморский и Хабаровский кр.; Амурская, Архангельская, Иркутская, Камчатская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Томская, Тюменская и Читинская обл. | Холодный |
| Башкирская и Удмуртская; Горно-Бадахшанская авт. обл.; Актюбинская, Курганская, Пермская, Свердловская, Северо-Казахстанская, Семипалатинская, Тургайская, Челябинская обл. | Умеренно холодный |
| Краснодарский и Ставропольский кр.; Калининградская и Ростовская обл. | Умеренно теплый, умеренно теплый влажный, теплый влажный |
| Остальные районы России | Умеренный |

Районы с высокой агрессивностью окружающей среды.

Прибрежные районы Черного, Каспийского, Аральского, Азовского, Балтийского, Белого, Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Берингова, Охотского и Японского морей (с шириной полосы до 5км)

Приложения 2

Приложения 3

Приложения 4

Структурная схема системы централизованного управления

производством ТО и ТР на АТП (ДРСУ, ДЭУ).

| Начальник АТП (ДРСУ, ДЭУ) |
| --- |
| Главный инженер |
| Начальники комплексных участков |  | Начальник управления производством |  | Начальники отделов |
|  |  | Отдел управления производством |  |
|  |  | Группа оперативного управления | Группа обработки и анализации информации |  |
| Комплексные участки ТОД ТР РУ |  | Нач. комплексного участка |  |
|  | Комплексный участок подготовки производства |  |
|  | Бригады (рабочие) промежуточного склада, участков комплектации, инструментального, моечного, транспортного |  |

Схема управления моторным участком

| Начальник комплекса ТР |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мастер участка ТР |  | ЦУП |
| Моторный участок |  |  |

Приложение 6

Примерный перечень оборудования для ТО автомобилей

###### Используемые источники

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. М., Транспорт, 1988

- Суханов Б.Н., Борзых И.О., Бедарев Ю.Ф. Техническое обслуживание и ремонт. Пособие по дипломному проектированию. М., Транспорт, 1991

- Картатов В.П. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий. М., Транспорт, 1981

- Крамаренко Г.В. Техническая эксплуатация автомобилей. М., Транспорт, 1983

- Клейнер Б.С., Тарасов В.В., Техническое обслуживание и ремонт. Организация и управление. М., Транспорт, 1986

- Афанасьев Л.Л. Гаражи и станции технического обслуживания автомобилей. Альбом чертежей. М., Транспорт, 1980

- Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта. ОНТП-01-86, Минавтотранс, 1990

- Руководство по диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного транспорта РД-200-РСФСР-15-0150-84. М., НИИАТ, Минавтотранс, 1982

- Правила безопасности при ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования в Системе Госагропрома СССР, ВНИИОТ Госагропрома СССР, М., 1988

- Краткий автомобильный справочник. М., Транспорт, 1994

- Епифанов Л.И., Епифанова Е.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. М., Форум – Инфра. М, 2001

- Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования В.М. Власов, С.В. Жанказиев, С.М. Круглов и др. 9-е изд. изд центр Академия 2013г. 432 стр.

- Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства : учебное пособие Туревский И.С.,. – М .: ИД  «ФОРУМ» : ИНФПА – М, 2010. – 209 с . : ил. – (Профессиональное образование)

# Text boxes

Приложения 2

Приложения 5